## Slide 1
SO-101 · LeRobot Dataset Collection
01 / 06
PROJECT OVERVIEW
SO-101 기반
LeRobot 데이터셋 수집
사람의 조작을 기록해, 로봇이 학습할 수 있는 데이터로 저장합니다.
3
Tasks
Pick & Place · Sorting
· Stacking
7
Pilot Episodes
자동 판정으로 저장된
정상 episode
564
Frames
episode당 평균
564 frames
30
FPS
state·action·영상
동기 기록
실제 장비 · Follower(앞) + Leader(뒤) · HOME 자세
PIPELINE
1–3 Pilot 완료
4–5 다음 단계
1
Teleoperation
Leader로 로봇을 직접 조작
2
Episode Collection
상태·동작·영상을 동시 기록
3
LeRobotDataset
정해진 구조로 데이터 저장
4
Large-scale Dataset
같은 조건으로 반복 수집
5
Training
ACT baseline · SmolVLA 학습

## Slide 2
COLLECTION SETUP
수집 환경과 자동 Episode 수집
SO-101 Leader로 조작하고, Follower의 관절 상태와 두 카메라 영상을 30 FPS로 함께 기록
SO-101 · LeRobot Dataset Collection
02 / 06
SO-101 Auto Home Recording
TOP VIEW · RealSense D405
FRONT VIEW · Webcam
HOME 오차 · 안정 시간 → 자동 판정
TOP · 작업 공간 전체
물체 시작 위치 · 로봇 이동 경로 · 전체 흐름
FRONT · 그리퍼와 물체
파지 상태 · 목표 영역 안착
640 × 480 RGB · 30 FPS · state / action 각 6 joints
자동 수집 루프
키 입력 없이 HOME 조건으로 시작·종료
1
HOME
모든 episode를 같은 자세에서 시작
2
RECORD START
HOME 확인 후 상태·영상 기록 시작
3
Teleoperation
state · action · TOP · FRONT 동시 기록
4
Task completed
물체가 목표 위치에 놓임 — 아직 저장 X
5
Return to HOME
작업 후 같은 HOME 자세로 복귀
6
HOME stable 2 s
HOME 자세가 2초 유지되면 종료 판정
7
SAVE
정상 episode 자동 저장
단점 · 복귀 동작도 함께 학습될 수 있음
시작 = 종료 자세
PREP 5 s
다음 시작 위치에 물체 배치
이 시간은 녹화하지 않음
→ 다시 ① HOME
수동 F · 즉시 폐기
물체 놓침 · 목표 위치 실패
등 과정이나 판정이 잘못된 경우
→ 관찰자 판단으로 저장 없이 같은 episode 재수집

## Slide 3
DATA STRUCTURE
한 시점의 기록이 하나의 데이터셋으로
로봇 상태 · 목표 동작 · 두 카메라 영상이 같은 index로 묶여 LeRobotDataset 구조로 저장
SO-101 · LeRobot Dataset Collection
03 / 06
TIMESTEP t 에 함께 저장되는 것
observation.images.top
RealSense D405 · 640×480 RGB
observation.images.front
Webcam · 640×480 RGB
TIMESTEP t
observation.state
현재 관절 상태 6개 · float × 6
action
Leader 목표 관절 값 6개 · float × 6
shoulder_pan
shoulder_lift
elbow_flex
wrist_flex
wrist_roll
gripper
+ timestamp · frame_index · episode_index · task_index 함께 저장
LeRobotDataset 저장 구조
auto_home_dataset/
1
2
3
4
1
data — 시점별 수치 데이터
file-000.parquet
state · action · index
2
meta — 데이터셋을 해석하는 정보
info.json
FPS · feature · 경로
stats.json
평균·표준편차·min·max
tasks.parquet
task 문장 ↔ index
episodes/*.parquet
길이 · 구간 · 영상 위치
3
videos — 압축된 최종 영상
top / front
MP4 · H.264 압축
4
images — 인코딩 전 프레임
top / front
영상 생성용 임시 저장
episode_index
data · 수치
meta · 구간·위치
videos · 영상
주의 영상만 따로 삭제하면 data · meta · videos 사이의 연결이 어긋남

## Slide 4
TASKS
하나의 수집 규격으로 3개 Task
같은 HOME · 카메라 · 저장 구조를 공유하고, Task마다 시작 · 수행 · 성공 기준만 다르게 정의
SO-101 · LeRobot Dataset Collection
04 / 06
PICK & PLACE
인형 (top-down grasp)
수행 장면
시작
인형을 박스 밖 지정 위치에 배치
수행
위에서 인형 집기 → 박스 안으로 이동 → 그리퍼를 열어 내려놓기
성공
인형이 박스 안에 완전히 들어가고, 로봇이 인형에서 떨어짐
종이컵 (side-grasp)
수행 장면
시작
종이컵을 세운 상태로 배치
수행
옆에서 컵 집기 → 표시된 목표 영역으로 이동 → 세워서 내려놓기
성공
컵이 목표 영역 안에 있고, 과하게 찌그러지거나 쓰러지지 않음
SORTING
종류별 분류
구성 예시 · 인형·컵 목표 위치
시작
여러 종류의 물체를 섞어 배치
수행
물체를 하나씩 집어 종류에 맞는 목표 위치로 이동
성공
모든 물체가 맞는 위치에 있고, 잘못 분류된 물체가 없음
STACKING
물체 쌓기
수행 장면
시작
쌓을 박스를 서로 떨어뜨려 배치
수행
지정 개수(2·3·4개)만큼 박스를 차례로 쌓기
성공
요구한 개수만큼 쌓이고, 손을 뗀 뒤에도 유지

## Slide 5
ARCHITECTURE & TASK LABELING
수집부터 추론까지, 하나의 데이터 흐름
로컬에서 수집·저장하고 NAVER Cloud를 거쳐 B200에서 학습한 checkpoint를 다시 SO-101에 적용
SO-101 · LeRobot Dataset Collection
05 / 06
LOCAL
CLOUD
GPU SERVER
SO-101
Leader + Follower
카메라 2대
→ Teleoperation
Local PC
Windows
RTX 3080
→ 데이터셋 생성
Local SSD
episode 단위
로컬 저장
→ 주기적 업로드
NAVER Cloud
Object Storage
데이터 보관 · 공유
→ 학습 시 다운로드 · 캐시
B200 Server
NVIDIA B200
데이터 캐시
→ Training 실행
Training
ACT · SmolVLA
VLA
→ Task별 · 통합
Checkpoint
학습된
정책 가중치
→ Inference 배포
SO-101 Inference · checkpoint로 실제 로봇 제어
TASK 문장 기록
각 episode에 자연어 task 문장을 함께 저장 → task_index로 자동 연결
index
task
구분
0
"Pick up the doll and place it in the container."
Pick & Place
1
"Pick up the paper cup and place it in the container."
Pick & Place
2
"Sort the doll and the paper cup into their containers."
Sorting
3
"Stack two boxes."
Stacking
4
"Stack three boxes."
Stacking
5
"Stack four boxes."
Stacking
ACT
언어 입력 없음
task_index로 episode를 골라
Task별로 따로 학습
Pick & Place · Sorting · Stacking
각각 baseline 모델
SmolVLA
문장을 입력으로 사용
6개 문장 전체를 한 모델로
통합 학습
추론 시 문장으로 작업 지정
"Stack three boxes."
기록 규칙 고정된 문장 목록에서만 선택 — 표현이 조금만 달라도 다른 task로 저장됨

## Slide 6
PILOT RESULT & SOS
교수님, 2 TB 계산해봤는데요… ㅠㅠ
7개 찍어보고 LeRobot 데이터셋 기준으로 장난삼아 계산해봤다가… 조용히 무서워졌어요
SO-101 · LeRobot Dataset Collection
06 / 06
일단 7개 찍어봄
저장된 episode
7
전체 frame
3,951
episode당 평균 frame
564
episode당 평균 시간
18.8 s
7개 합쳐서
155.5 MB
1개당 평균 용량
22.2 MB
계산기 두드려본 과정
1개 찍으면
22.2 MB / episode
↓
2 TB 채우려면
2,000,000 MB ÷ 22.2 MB
↓
필요한 개수
≈ 90,000 episodes
↓
Task 3개로 나누면
Task당 ≈ 30,000 ㅠ
2 TB를 채우려면요…
≈ 90,000
episodes · 지금 찍은 7개의 약 1.3만 배 (네?)
1달 반(45일) 동안 매일
2,000개
주말 · 밥 · 잠 없이
PREP까지 치면 매일
13.3 h
실패 0번이라는 가정…
살려주세요
심지어 위 용량엔 임시 image 폴더도 들어 있어서, 최종 LeRobot 데이터셋만 치면 1개당 용량이 더 작아요…. 2 TB 채우려면 개수가 오히려 더 늘어남…
Sorting · Stacking은 더 길긴 하겠지만……
1
Task별 Pilot
Task마다 10~30개만 먼저
진짜 걸리는 시간 재보기
2
측정 · 재계산
시간·용량·성공률 보고
현실적인 개수 다시 계산
3
수집 조건 고정
물체·배치·성공 기준
딱 정해두고 반복
4
대량 수집
실패는 과감히 버리고
정상 episode만 차곡차곡
5
NAVER Cloud
안전하게 올려두고
보관 · 공유
6
B200 학습
ACT: Task별 baseline
SmolVLA: 문장 조건 통합
NEXT
진짜로…. 한달 반만에 혼자 진짜 2테라요…….?